## Slide 1
SDN-XAI Pipeline · Exp-1 정량 평가 실험
데이터셋 · 실험 설계 · T-D rep1 결과 상세 리포트
무엇을, 왜, 어떻게 측정하고 있으며 — 지금까지 얻은 결과가 무엇을 의미하는가
sdn-xai-pipeline · exp/eval-v2
2026-07-24

## Slide 2
AGENDA
목차
2
01
파이프라인 개요와 이 실험이 검증하려는 핵심 주장
02
Exp-1 실험 설계 — Treatment(T-A~D)와 평가 지표
03
데이터셋 — GOLD-350의 구성, 검증, 기존 데이터셋과의 관계
04
실험 착수 전 발견된 이슈와 조치 사항
05
T-D rep1(qwen3:8b) 실행 결과 상세 분석
06
결과가 파이프라인 설계에 주는 함의
07
향후 실험 로드맵과 결정이 필요한 사항

## Slide 3
BACKGROUND
파이프라인 개요 — 6단계 구조
3
Stage 1
LLM/RAG → IntentIR
자연어 인텐트 파싱, 환각 억제
→
Stage 2
결정론적 컴파일러
IntentIR → ONOS FlowRule (LLM 관여 없음)
→
Stage 3
정적 검증
스키마 검증 + 충돌 탐지 5종
→
Stage 4
Digital Twin
Mininet+ONOS 임시 배포 → 검증 → rollback
→
Stage 5
XAI 설명 생성
실제 stage 출력에 근거한 설명
→
Stage 6
ONOS 배포
실제 반영 / 실패 시 REJECT
이 파이프라인의 핵심 설계 주장: "경로·포트 결정 같은 토폴로지 추론은 LLM(Stage 1)이 아니라 결정론적 컴파일러(Stage 2)가 담당해야 한다." LLM은 인텐트에서 '의미'(무엇을, 어디를 경유)만 뽑고, '포트 몇 번으로 나가는가' 같은 계산은 코드가 한다는 것. Exp-1은 이 주장이 실제로 맞는지 — 즉 LLM에게 토폴로지 정보를 줘도 스스로 배선을 추론하지 못하는지를 데이터로 확인하는 실험이다.

## Slide 4
실험 설계
세 개의 독립적인 실험으로 구성
4
실험 | 측정 대상 | 범위 | 구현 상태
Exp-1 | Stage 1 인텐트 파싱 정확도 (IR 슬롯 정확도) | Stage 1 출력만 채점 | 구현 완료 · 진행 중 (오늘 다루는 실험)
Exp-2 | Stage 1→2→3 파이프라인 통과율 | 파이프라인 실행 포함 | 미구현
Exp-3 | 전체 파이프라인 블랙박스 평가 | Stage 1~6 End-to-End | 미구현
▪ 현재 실제로 데이터를 뽑고 있는 것은 Exp-1뿐이다 — "LLM이 자연어를 IntentIR로 얼마나 정확히 파싱하는가"만 본다.
▪ Stage 2(컴파일)·Stage 3(정적검증)·Stage 4(Digital Twin) 이후 단계는 이번 실험 범위에 없다 — 그건 Exp-2/3의 몫.
▪ 즉 지금 보고 있는 T-D 결과는 "파이프라인이 최종적으로 잘 동작하는가"가 아니라 "1단계(자연어→IR 변환)에서 LLM이 얼마나 정확한가"라는 좁은 질문에 대한 답이다.

## Slide 5
실험 설계
Treatment 설계 — T-A ~ T-D (4단계 Ablation)
5
Treatment | 출력 형식 | Few-Shot | 토폴로지 Grounding | 비교 목적
T-A | ONOS FlowRule JSON 직접 | ❌ | ❌ | 핵심 베이스라인 — IR 없이 LLM이 직접 생성
T-B | IntentIR | ❌ | ❌ | IR 효과만 분리
T-C | IntentIR | ✅ (정적 5개) | ❌ | Few-shot 효과 분리
T-D | IntentIR | ✅ (정적 5개) | ✅ | 현재 파이프라인 최상 설정 (오늘의 주제)
▪ T-A vs T-B → IR + 결정론적 컴파일러의 순수 기여 — 논문의 핵심 주장 검증
▪ T-B vs T-C → Few-shot 단독 기여
▪ T-C vs T-D → Grounding(토폴로지 정보 주입) 단독 기여
▪ T-B vs T-D → Few-shot + Grounding 결합 효과
▪ 4개를 전부 같은 조건(모델·데이터셋·reps)으로 돌려야 비교가 성립한다. 현재는 T-D 하나만 실행됐다 — 5번째 요점.

## Slide 6
실험 설계
평가 지표
6
공통 지표 (T-A~D)
지표 | 정의
schema_validity | LLM 출력 파싱 성공 비율
status_match | gold accepted/rejected ↔ 예측 일치 비율
false_rejection_rate | 수락해야 할 케이스를 rejected로 잘못 예측한 비율
rejection_recall | 거부 케이스를 올바르게 rejected로 예측한 비율
rejection_reason_match | rejection_reason까지 gold와 일치하는 비율
슬롯/환각 지표 (T-B~D만)
지표 | 정의
slot_accuracy[*] | action/IP/port/device/waypoints 등 14개 슬롯별 정확도
hallucinated_entity_rate | 토폴로지에 없는 엔티티를 언급한 비율
NEM (Normalized Exact Match) | 모든 슬롯이 동시에 gold와 일치하는 비율
mean_latency_ms / tokens | 케이스당 평균 응답 지연·입출력 토큰
핵심은 NEM — "거의 다 맞았다"가 아니라 "슬롯 14개가 전부 정확히 gold와 일치했는가"만 센다. 부분 점수가 없으므로 실제 파이프라인 배포 관점의 정확도에 가깝다.

## Slide 7
데이터셋
데이터셋 — 두 세대: 60케이스 → GOLD-350
7
 | intents_eval.jsonl (초기) | GOLD-350 (현재 채택)
케이스 수 | 60 | 350
카테고리 | 6개 × 10 (accepted 9 : rejected 1) | 7개 × 50 (forwarding/security/qos/sfc/reroute/compound/ambiguous_unsupported)
작성자/검증 | 단일 작성자, 검증 미완료 | 독립 이중 라벨링 + adjudication (팀원 작성)
신뢰도 지표 | 없음 | Cohen's κ = 1.000 (7-way 카테고리·status·거부사유)
Gold 성격 | "텍스트에서 파싱 가능한 것"만 gold | "정확한 컴파일에 필요한 것"을 gold (배선 지식 포함)
현재 상태 | 보관 (참고/교차검증용) | ★ Exp-1 주 데이터셋으로 2026-07-23 교체 확정
주의: 두 데이터셋은 case_id 스킴이 다르다(FWD-01 vs G-FWD-001) — 서로 다른 실험으로 취급해야 하며, 결과를 직접 비교하면 안 된다.

## Slide 8
데이터셋
GOLD-350 상세 구성
8
카테고리 | n | status
forwarding | 50 | accepted
security | 50 | accepted
qos | 50 | accepted
sfc | 50 | accepted (≥2 rules, sfc_chain 포함)
reroute | 50 | accepted
compound | 50 | accepted (≥2 rules)
ambiguous_unsupported | 50 | rejected (ambiguous 15 · unknown_entity 15 · contradictory 10 · unsupported 10)
Cohen's κ
1.000
카테고리·status·거부사유
합의 불일치
0건
350케이스 중
accepted
300
forwarding~compound
rejected
50
ambiguous_unsupported
알아둘 한계: 라벨링을 수행한 "독립 이중 라벨링"은 사람 전문가가 아니라 하나의 상세 가이드라인을 공유한 독립 LLM 에이전트 세션 2개다. κ=1.0은 "결정적 가이드라인 하의 재현성"을 보여주는 것이지 사람 간 합의를 대체하지는 않는다 — 데이터셋 카드에 명시된 공식 한계.

## Slide 9
데이터셋
GOLD-350 → Exp-1 스키마 변환
9
▪ GOLD-350 원본은 action이 3그룹(forward/deny/prioritize/allow), intent_type(7종)이 별도 필드 — 파이프라인은 action 자체가 5종(forward/block/qos/sfc/reroute).
▪ → convert_gold350.py가 intent_type 기준으로 action을 재매핑.
▪ SFC는 GOLD-350이 ingress/transit/egress로 미리 쪼개져 있어(sfc_role 태그) → 단일 action=sfc + routing.waypoints IR로 재합성.
▪ 검증 완료: accepted 300/300 Stage1 IR 구성 + Stage2 컴파일 PASS, self-score NEM=1.0 (변환 정확성 확인).
알아둘 한계 2가지
# | 한계 | 영향
1 | Multi-hop SFC (체인 길이 2, G-SFC-031~034 등 4케이스) | gold IR은 정확하지만 stage2 컴파일러가 waypoints[0]만 컴파일. Exp-1(IR 채점)은 안전, Exp-2/3(파이프라인 실행)엔 아직 못 씀
2 | reroute 카테고리의 via_device 개념 부재 | GOLD-350 reroute는 enforcement만으로 경로 변경 표현 → via_device/avoid_device 슬롯이 항상 채점 제외됨

## Slide 10
데이터셋
실험 착수 전 발견된 이슈 (F1~F7) — 전부 조치 완료
10
# | 등급 | 문제 | 영향 범위 | 조치
F1 | Blocker | 채점기가 포트 없는 waypoint를 정규화 못함 (of:0000...002 를 디바이스+포트로 오분해) | sfc 23/50 케이스 | score_exp1.py가 문자열 전체를 alias로 먼저 해석하도록 수정
F2 | Blocker | "src/dst 둘 다 필수" 프롬프트 규칙이 GOLD-350 gold(단방향 flow 허용)와 충돌 | accepted 30/300 케이스 | ★ 프로덕션 intent_parser.SYSTEM_PROMPT 자체를 개정 (실험용 우회 아님)
F3 | 결정 필요 | reroute/sfc gold가 텍스트에 없는 "배선(wiring)" 지식을 요구 | reroute 34/50, sfc 24+/50 | 옵션(c) 채택 — topology_eval.json에 wiring 테이블 추가, T-D 프롬프트에 주입
F7 | 신규 발견 | topology_eval.json이 존재하지 않는 유령 포트(s2/s3의 3,4번)를 광고 | grounding 정확성 | 가이드라인 기준 [1,2]로 정정
F2는 실험만을 위한 임시 우회가 아니라 프로덕션 파이프라인의 실제 수락 동작을 바꾼 결정이다. "block all from h2"처럼 한쪽 엔드포인트만 명시된 인텐트가 이제 UI/CLI에서도 정상 수락된다 — 실험 결과를 해석할 때 이 점을 감안해야 한다.

## Slide 11
실험 설계
실험 실행 설계 — 반복·집계·Paired 비교
11
▪ 계획: repetition 10회, temperature=0.2 (프로덕션과 동일)
▪ Gemini API는 seed 미지원 → 10회 반복은 temperature=0.2의 자연 분산을 측정하는 용도
▪ 각 지표에 대해 mean / sample_sd / min / max / bootstrap_ci_95 (n=10, seed=42, 10,000회 재샘플링)를 집계
▪ 케이스 수(350)가 커지면서 reps를 10→5(또는 3)로 줄여도 통계적 안정성은 오히려 기존(60케이스×10reps)보다 나을 수 있음 — 아직 미확정
▪ Paired 비교
▪ 동일 repetition 번호끼리 차이를 계산:
– T-C_minus_T-B, T-D_minus_T-C, T-B_minus_T-A 등
▪ → Grounding 효과 / Few-shot 효과 / IR 기여를 서로 분리해 낼 수 있음
▪ 단, 이 계산을 하려면 4개 treatment가 전부 실행되어 있어야 함 — 현재는 T-D 하나뿐

## Slide 12
현재 상태
실험 진행 현황 (2026-07-24 기준)
12
Treatment | 모델 × 데이터셋 | 진행 상황
T-D | Gemini 3.1 flash-lite × 구 60케이스 | 10 reps 완료 — 단, 데이터셋 교체로 현재 무효 (참고용)
T-D | qwen3:8b × GOLD-350 | ★ rep 1 완료·채점·분석 완료 (오늘 다루는 결과)
T-A / T-B / T-C | qwen3:8b × GOLD-350 | 미실행
T-A~D (Large 토폴로지) | - | 미실행 (Small 완료 후 진행 예정)
쉽게 말해: 4개 treatment 중 지금 온전한 결과가 있는 건 T-D 하나뿐이고, 그마저 1회 반복(rep1)이다. "IR을 쓰면 얼마나 좋아지는가(T-A vs T-B)", "few-shot 효과(T-B vs T-C)", "grounding 효과(T-C vs T-D)" 같은 핵심 비교는 아직 계산할 수 없다 — T-D는 파이프라인의 '최종 설정'이 얼마나 잘 동작하는지에 대한 첫 스냅샷일 뿐, 왜 그런 결과가 나왔는지(어느 요소의 기여인지)는 아직 답할 수 없는 단계.

## Slide 13
T-D RESULT
T-D rep1 실행 개요
13
모델
qwen3:8b
Ollama · thinking 모드
데이터셋
GOLD-350
accepted 300 · rejected 50
소요 시간
131분
22.4초/케이스 평균
반복 횟수
1 rep
계획 대비 첫 스냅샷
설정 | 값
temperature | 0.2
max_tokens | 8192 (thinking 토큰 여유분 포함)
timeout_s | 180.0
run_id | T-D-qwen3-8b-7dcdcd3d
채점 리포트 | experiments/eval/reports/T-D_qwen_r1_summary.json
▪ 3 reps × 4 treatments 전체 예상 소요: 약 26시간
▪ 평균 출력 2,043 토큰(thinking 포함)
▪ max_tokens 한도 도달: 19건

## Slide 14
T-D RESULT
T-D rep1 — 전체 지표 요약
14
schema_validity
0.871
status_match
0.860
NEM
0.514
hallucinated_entity_rate
0.002
rejection_recall
0.920
rejection_reason_match
0.957
false_rejection_rate
0.150
false_acceptance_rate
0.060
NEM(0.514)만 보면 "절반만 맞다"로 보이지만, 이는 오해의 소지가 있다 — 다음 슬라이드부터 각 숫자의 실체를 분해한다. 특히 false_rejection_rate(0.150)와 NEM은 표면 수치와 실제 원인이 다르다.

## Slide 15
T-D RESULT · 발견 1
false_rejection_rate 0.150의 실체 — 판단 오류가 아니라 형식 오류
15
gold=accepted 300건 중 모델 출력 상태 | 건수
accepted (정상 파싱) | 255
error (JSON 파싱 실패) | 44
rejected (모델의 명시적 거부) | 1
유효 출력 기준 판단 정확도
255/256 = 99.6%
진짜 false rejection
1건
G-QOS-013 — 과잉 신중
채점기는 error(파싱 실패)를 "수락하지 못함"으로 집계하기 때문에 표면상 false rejection이 15%로 보인다. 하지만 JSON을 제대로 뱉은 256건만 놓고 보면 모델의 accept/reject 판단 자체는 99.6% 정확하다. 즉 이 모델의 진짜 문제는 "무엇을 수락/거부할지 판단하는 능력"이 아니라 "출력 형식(JSON)을 안정적으로 지키는 능력"이다 — 완전히 다른 두 종류의 실패를 하나의 숫자(false_rejection_rate)가 섞어서 보여주고 있었던 것.

## Slide 16
T-D RESULT · 발견 1(계속)
JSON 파싱 실패 45건 원인 분해
16
원인 | 건수 | 상세
max_tokens(8192) 한도 도달 | 19 | thinking이 토큰을 소진해 JSON이 잘리거나 시작도 못 함
JSON 대신 영어 산문 출력 | ~26 | "Expecting value: line 1 column 1" 다수 — 마크다운 불릿/설명문으로 답변
카테고리 분포
compound 18 > sfc 7 > security 6 > qos 5 = reroute 5 > forwarding 3 > ambiguous 1
→ 출력이 가장 길고 복잡한 compound에서 집중 발생 — thinking 분량과 형식 붕괴가 비례하는 패턴
공정성 이슈 (미결정): Gemini 경로는 response_mime_type="application/json"으로 API 레벨에서 JSON을 강제하지만, 현재 Ollama 경로(call_ollama)는 강제하지 않는다. 즉 지금의 schema_validity 비교는 구조적으로 qwen에 불리하게 세팅되어 있다 — json_object 강제를 추가하면 이 45건 중 산문 출력 26건 정도가 사라져 0.95+로 오를 것으로 예상.

## Slide 17
T-D RESULT · 발견 2
오수락(false acceptance) 3건 — 전부 "능력 경계" 케이스
17
Case | Intent | gold 사유 | 분석
G-AMB-021 | "Drop everything from h1 and guarantee h1 to h3 gets 20 Mbps." | contradictory | 절 간 모순(전부 차단 vs 일부 보장) 탐지 실패 — 교차 절 추론 필요
G-AMB-044 | "Limit h2 to h4 to at most 1 Mbps." | unsupported | 대역폭 상한(rate limiting)은 미지원 — 하한 보장(qos)으로 오인
G-AMB-049 | "Block adult content for h2." | unsupported | 콘텐츠 필터링은 미지원 — 일반 block으로 오인
단순한 미지 엔티티나 명백한 모호성은 다 잡아낸다 (rejection_recall 0.920, 50건 중 46건 정확 감지). 실패는 오직 "시스템 능력 목록의 경계선"에서만 일어난다 — 상한 제한 vs 하한 보장, 콘텐츠 필터 vs 플로우 차단 같은 미묘한 구분. 프롬프트의 capability 목록을 더 명확히 하면 개선 여지가 있는, 상대적으로 가벼운 문제.

## Slide 18
T-D RESULT · 발견 3
슬롯 정확도 — 어디서 정확히 무너지는가
18
슬롯 | 정확도 | 비고
protocol / queue / min_bw / max_latency | 1.000 | 
action | 0.953 | 
dst_port | 0.911 | 
device | 0.800 | 
source_ip / destination_ip | 0.736 / 0.728 | 호스트명→IP 변환 누락 일부 (grounding에 매핑 있음에도)
egress_port | 0.697 | 
waypoints | 0.628 | 채점기 alias 수정(F1) 적용 후 수치
alt_egress_port | 0.233 | ★ 최약 슬롯

## Slide 19
T-D RESULT · 발견 3(계속)
핵심 발견 — 배선(wiring) 추론은 그라운딩만으로 해결되지 않는다
19
카테고리별 NEM
security
0.795
qos
0.682
forwarding
0.681
compound
0.594
reroute
0.267
sfc
0.070
▪ sfc: waypoint 자체(0.628)와 진입 포트는 맞추지만, "waypoint 통과 후 목적지 방향 포트"(alt_egress_port, 0.233)를 못 채운다.
– 예: G-SFC-001 — waypoints·device·egress_port=9 전부 정답, alt_egress_port(정답 1)만 null
▪ reroute: "via switch 3"에서 via_device=s3는 추출하지만, gold가 요구하는 enforcement.egress_port를 비우거나 틀린다.
– 예: G-RRT-003 — 3 출력, 정답은 2
이번 실험은 그라운딩 프롬프트에 전체 배선("s1 ports: 1→s2, 2→s3, 3→h1, …")을 명시적으로 제공한 상태였다. 즉 정보 부족이 아니라, 8B 모델이 "h1은 s1에 붙어있고 s3 경유라면 s1의 2번 포트로 내보내야 한다"는 다단계 토폴로지 추론 자체를 못 하는 것이다.

## Slide 20
함의
이 결과가 파이프라인 설계에 주는 함의
20
파이프라인의 핵심 설계 주장
"경로/포트 결정 같은 토폴로지 추론은 LLM이 아니라 결정론적 컴파일러(Stage 2)가 담당해야 한다."
▪ LLM에게 배선 정보를 명시적으로 줘도(그라운딩) 8B 모델은 다단계 추론을 못 해 alt_egress_port(0.233), reroute egress_port 등에서 무너진다.
▪ 이는 "정보가 부족해서"가 아니라 "LLM이라는 컴포넌트 자체의 한계"라는 것을 실측으로 보여준다.
▪ → 그러므로 IR에서는 "의미"(무엇을, 어디를 경유)만 추출하고, 포트 계산 같은 결정론적 연산은 코드(Stage 2 컴파일러)가 담당하는 현재 구조의 정당성이 강화된다.
▪ 즉 이번 T-D 결과의 약점(reroute/sfc NEM 저조)이 오히려 파이프라인 아키텍처 선택이 옳았다는 반증 자료로 쓰일 수 있다.

## Slide 21
참고
참고 — Gemini(구 60케이스) vs qwen3:8b(GOLD-350)
21
지표 | Gemini flash-lite × 구 60케이스 | qwen3:8b × GOLD-350
schema_validity | 1.000 | 0.871
status_match | 1.000 | 0.860
NEM | 0.944 | 0.514
hallucination | 0.000 | 0.002
직접 비교 불가 — 데이터셋 자체가 다르다 (60→350케이스, GOLD-350은 배선 의존 gold·one-sided 케이스·능력 경계 거부 케이스를 포함해 난도가 명확히 높다). 모델도 다르다 (상용 대형 모델 vs 8B 로컬 모델). 공정한 모델 비교를 하려면 Gemini도 GOLD-350으로 재실행해야 하며, 그 전까지 이 표는 "참고"로만 볼 것 — "qwen이 Gemini보다 나쁘다"가 아니라 "더 어려운 시험을 봤다"에 가깝다.

## Slide 22
향후 계획
다음 세션에서 결정해야 할 것 3가지
22
# | 사안 | 선택지 | 트레이드오프
1 | Ollama 경로에 JSON 강제(response_format) 추가할지 | 추가 시 rep1 재실행 필요 (~2.2시간) | 공정성 관점에선 추가가 맞음 — 산문 출력 26건 사라지면 schema_validity 0.95+ 예상
2 | max_tokens 8192 → 상향할지 | 한도 도달 19건 구제 가능 | latency 증가와 트레이드오프
3 | 나머지 T-A/B/C 실행 순서 및 reps 수 | 3 / 5 / 10 reps 중 선택 | n=350이면 reps 줄여도 통계적 안정성 확보 가능성 — 실측 후 결정 권장
이 세 가지는 아직 아무도 결정하지 않은 상태로 메모에 남아 있다 — 다음 실험 세션을 시작하기 전에 먼저 답을 정해야 T-A/B/C 실행이 T-D와 공정하게 비교 가능하다.

## Slide 23
향후 계획
향후 실험 로드맵
23
1
미결정 사항 확정
JSON 강제 여부 · max_tokens · reps 수 (앞 슬라이드 3가지)
2
T-A / T-B / T-C를 동일 조건(qwen3:8b × GOLD-350)으로 실행
→ IR 효과 / few-shot 효과 / grounding 효과를 처음으로 분리 측정
3
rep 간 분산 실측 → 최종 reps 수 확정
기존 T-D(Gemini)는 std=0.000(완전 결정론)이었음 — qwen도 유사한지 확인 필요
4
Gemini도 GOLD-350으로 재실행
→ 슬라이드 21의 "참고" 비교를 공정한 비교로 격상
5
Large 토폴로지 보조 실험
L-SEC-R01 라벨 1건 수정 필요 (구 철학 rejected → 신규 프롬프트 규칙상 정당한 accept)
6
Exp-2(파이프라인 통과율) · Exp-3(E2E) 착수
Exp-1 완료 후 별도 실험으로 진행

## Slide 24
요약
오늘의 핵심 3가지
지금 우리는 무엇을 알고 있나
GOLD-350(350케이스, 이중검증) 기준 T-D(파이프라인 최상 설정)를 qwen3:8b로 1회 실행했다. 판단 정확도는 99.6%로 높지만, JSON 형식 준수(45건 실패)와 다단계 배선 추론(alt_egress_port 0.233)이 약점으로 드러났다.
무엇을 아직 모르나
T-A/B/C가 없어 "IR 자체의 기여", "few-shot 효과", "grounding 효과"를 아직 분리해서 말할 수 없다. 1 rep뿐이라 이 숫자들이 얼마나 안정적인지도 모른다.
결과가 시사하는 것
reroute/sfc에서의 실패는 오히려 "토폴로지 추론은 LLM이 아니라 결정론적 컴파일러가 맡아야 한다"는 파이프라인의 핵심 설계 주장을 실측으로 뒷받침하는 근거가 된다.